## Slide 2: “Beste praksis for isolering ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr”
Introduksjon til rapport utgitt av Norsk olje og gass juni 2013

## Slide 3: Innhold
Bakgrunn/ årsakene til hydrokarbonlekkasjer
Introduksjon til innholdet i rapporten
Bruk av isoleringsplan og verifikasjon
Veien videre

## Slide 4: En hydrokarbonlekkasje (HC) kan føre til en storulykke
Eksempel: Piper Alpha ulykken i 1988:
HC-lekkasje (2 kg/s)  antennelse  eksplosjon  brann  167 døde
Før
Underveis
Etter

## Slide 5: Antall lekkasjer over 0,1 kg/s på norsk sokkel siden 1996
Vi har hatt en positiv utvikling de siste årene. Men én lekkasje kan være nok til å gi en storulykke!
[RNNP, 2012]

## Slide 6: Årsaker til hydrokarbonlekkasjer
2008 – 2011:
  To av tre lekkasjer på norsk sokkel var relatert til arbeid på HC-førende utstyr (lilla sektor)
  Nesten alle disse var i forbindelse med arbeid i driftsfasen (færre feil i revisjonsstans)
  Skyldes feil både i forberedelse, utførelse og tilbakestilling
Chart: 
| Ekstern last | Designfeil | Prosessforstyrrelse | Menneskelig inngripen | Teknisk degradering
 | 1 | 7 | 1 | 36 | 11
[n=56]
HC-lekkasjer på norsk sokkel over 0,1 kg/s i perioden 2008-2011

## Slide 7: Årsaker til lekkasjene i lilla sektor
[Periode 2008-2011, lekkasjer over 0,1 kg/s]
Chart: 
| Feil utført blinding/isolering | Feilmonterte flenser/bolter ved vedlikehold | Ventil(er) i feil posisjon etter vedlikehold | Feil valg eller montering av pakning | Feiloperering av ventil(er) | Feil bruk av midlertidige slanger/linjer | Fjerning av isoleringer under vedlikehold | Arbeid på utstyr som en ikke visste var trykksatt
 | 6 | 11 | 8 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2
Antall lekkasjer

## Slide 8: Isolering og tilbakestilling er en minst like stor utfordring som selve jobben
Chart: 
| Feil utført tilbakestilling. Deretter ikke oppdaget i verifikasjon | Feil utført arbeid på HC-førende utstyr | Feil ved setting av isoleringer/barrierer. Deretter ikke oppdaget i verifikasjon | Feil utformet isoleringsplan. Deretter ikke oppdaget i verifikasjon
 | 6 | 12 | 13 | 1
[Periode 2008-2011, lekkasjer over 0,1 kg/s, n=32. Grafen viser arbeidsfasen feilene er gjort, ikke når selve lekkasjen inntraff]
Antall lekkasjer

## Slide 10
1 lekkasje
13 lekkasjer
12 lekkasjer
6 lekkasjer
_______________
=32 av 56 lekkasjer
Lekkasjer
2008 - 2011
To viktige prinsipper er tatt inn i rapporten:
Isoleringsplan: (=sjekkliste)
Verifikasjon:
Blå: Utføre
Rød: Verifisere

## Slide 11: Inndeling av rapporten
Del 1: Hovedpoengene oppsummert (≈ 16 sider)
Del 2: Argumentasjon/ bakgrunn (≈ 25 sider)

## Slide 12: Hvorfor er det nødvendig med isoleringsplan og verifikasjon?
Hvem vet hvordan man lager kaffe?

## Slide 13: Kjennetegn
Enkelt system
Enkel arbeidsoppgave
God kompetanse
Lang erfaring
Nøyaktig og pålitelig
Alt ligger til rette!

## Slide 14: Men…
Likevel har mange gjort feil
  Ikke skrudd på strømbryteren  Forsinkelse
  Glemt å ha i vann  Forsinkelse
  Ikke åpnet ventilen i trakten  Overfylling
  Glemt å sette kannen på plass  Søl av kaffe
Hvorfor?
Hva hvis systemet er mye mer komplekst og en feil kan ramme alle på plattformen?

## Slide 15: Erkjennelse
Vi er ”skrudd sammen” slik at vi kan gjøre feil. Ikke forvent at du selv eller kollegaen din aldri gjør feil!
To viktige måter å unngå feil:
  Isoleringsplan: (Sjekkliste)
  Verifikasjon: Dobbeltkontroll

## Slide 16: Isoleringsplan (=sjekkliste)
Isoleringsplanen må brukes som et hjelpemiddel (ikke en formalitet/ «papirarbeid»)
Må krysse av for hvert punkt når det er utført
Eksempel: Alle piloter kan utenat hva som skal gjøres før take-off. Likevel bruker de alltid sjekkliste. Hvorfor?

## Slide 17: Verifikasjon
Viktig å være bevisst på rollen som verifikatør: Først utføre. Deretter verifisere
Hvorfor er det to piloter på alle rutefly? Ville du følt deg trygg om det kun var én pilot?

## Slide 18: Hvor stor er effekten av verifikasjon?
Ole og Kari gjør feil i én av hundre tilfeller. Hvor mye sikrere blir systemet hvis Kari dobbeltsjekker det Ole har gjort?
Feilsannsynligheten blir redusert
fra 1:100 til 1:10.000

## Slide 19: Hva kan du bidra med?
I dag er gjennomsnittet 1 lekkasje over 0,1 kg/s hvert 10. år per innretning
For å hindre en storulykke må vi bli enda bedre
Hva kan du bidra med?

## Slide 20: Veien videre
Selskapene/ledelsen må sørge for at budskapet i rapporten blir tatt inn i eget styringssystem
Ansatte har et ansvar for at beste praksis blir fulgt i praksis
Vi må unngå et nytt Piper Alpha!

## Slide 21: Prosjekt hydrokarbonlekkasjer
www.norskoljeoggass.no/hydrokarbonlekkasjer
Trykk på bildet for å laste ned dokumentet (krever internett)