## Slide 1: Video om verifikasjon – underlag for gruppearbeid/ diskusjon
Utarbeidet av Norsk olje og gass

## Slide 2: Agenda
Årsaker til hydrokarbonlekkasjer
Video om verifikasjon
Gruppearbeid/ diskusjon

## Slide 3: Eksempel på storulykke
Piper Alpha ulykken i 1988:
Lekkasje (2 kg/s)  antennelse  eksplosjon  brann  167 døde.
Misforståelser mellom dagskift og nattskift hvorvidt en jobb (skifte av PSV) var påbegynt eller ikke.
Før
Underveis
Etter

## Slide 4: Kategorisering av hydrokarbonlekkasjer
Chart: 
Nesten to av tre lekkasjer skjedde ifm. arbeid på hydrokarbonførende utstyr (lilla sektor)
Nesten alle disse var i forbindelse med arbeid i driftsfasen, altså utenom revisjonsstans
[n=71]
Hydrokarbonlekkasjer på norsk sokkel over 0,1 kg/s i perioden 2008-2013

## Slide 5: Eksempler
Flensbolter med feil moment
Åpnet feil ventil
Glemte å tilbakestille en plugg
Tilbakestilte for tidlig
Satte inn feil pakningstype
Arbeidet på feil utstyr (som var trykksatt)

## Slide 6: Fordeling av lekkasjene ved arbeid på hydrokarbonførende utstyr
Vi ser at feil ved isolering og tilbakestilling er viktige årsaker til lekkasjer!
[n = 38, 2008-2013]
Chart: 
| På grunn av feil i isoleringsplan | På grunn av feil ved isolering | På grunn av feil ved utførelsen av vedlikeholdsarbeidet | På grunn av feil ved tilbakestilling
 | 2 | 17 | 13 | 6

## Slide 7: Viktige prinsipper for å unngå slike lekkasjer
Systematisk bruk av isoleringsplan
Verifikasjon i alle kritiske ledd: Én person utfører og en annen kontrollerer

## Slide 8: Video om verifikasjon
Filmen startes ved å klikke på en av knappene under. Sjekk følgende:
Datamaskinen må være koblet til internett
PowerPoint må være i visningsmodus for at lenkene skal virke
Oppløsningen kan justeres ved å klikke på innstillinger nede i høyre hjørne. Hvis du har god internettforbindelse, anbefales oppløsning 1080p
No subtext
English subtext
Lenke til Norsk versjon og Engelsk versjon
Begge versjonene har norsk tale

## Slide 9: Gruppearbeid/ diskusjon

## Slide 10: Oppgave 1
I hvilke tilfeller er det krav til isoleringsplan og verifikasjon?
  Ved isolering og tilbakestilling ifm. utskifting av en ventil?
  Ved sertifisering av en PSV?
  Når en pig skal sendes?

## Slide 11: Oppgave 2
Hvordan gjennomføres verifikasjonen i praksis?
  Skal alltid verifikasjonen gjøres i felt?
  Kan utførende og verifiserende gå sammen?
  Hvordan kan vi sikre at rollene holdes adskilt?

## Slide 12: Oppgave 3
Det er krav til verifikasjon, men du er eneste prosesstekniker på skiftet. Hva gjør du?

## Slide 13: Oppgave 4
Piloter bruker sjekklister ved take-off selv om de gjør dette mange ganger hver dag. Hvorfor?

## Slide 14: Avslutning
I gjennomsnitt har vi én lekkasje hvert tiende år per plattform (>0,1 kg/s). Dette svarer til én lekkasje hvert 30. år per skift.
Hydrokarbonlekkasjer kan føre til storulykker slik som på Piper Alpha. Vi må gjøre alt vi kan for å unngå en slik ulykke.
Alle gjør feil en eller annen gang. I hvert fall i løpet av 30 år!
Dette er grunnen til at det er strenge krav til isoleringsplan og verifikasjon.
Du er piloten offshore!

## Slide 15: Mer informasjon
www.norskoljeoggass.no/hydrokarbonlekkasjer